## Slide 1
注意：本课件只用于选修 此课程的学生内部学习使 用，严禁传播到网络！！！ 谢谢合作

## Slide 2: 科学的洗礼
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
——超材料的来世今生
徐 卓 xuzhuo@xjtu.edu.cn
电子学院电子陶瓷与器件教育部重点实验室

## Slide 3: 物理学推动工业革命
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
2021/11/18
3
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法

## Slide 4
一、物理学推动工业革命
第四次工业革命——21世纪发起的全新技术革命
（德）克劳斯施瓦布， 中信出版社， 2016年
工业4.0（Industry4.0），是基于 工业发展的不同阶段作出的划分。 按照共识：
工业1.0是蒸汽机时代， 工业2.0是电气化时代， 工业3.0是信息化时代，
工业4.0则是利用信息化技术
促进产业变革的时代，也就是智能化时代。

## Slide 5: 一、物理学推动工业革命
牛顿力学和热力学推动了第一次工业革命
机械革命，18世纪中期-19世纪中期
  牛顿“自然哲学的数学原理”（1687）经典力学诞生推动
了机器代替手工工具的革命。
  18世纪-19世纪焦耳、开尔文、瓦特、克劳修斯等建立了热 力学与统计力学，推动了蒸汽机代替人力、畜力的革命。

## Slide 6: 一、物理学推动工业革命
电磁学推动了第二次工业革命：
电气革命，19世纪
  1831年法拉第发现电磁感应，推动了发电机的发明。
  1873年麦克斯韦完成了“电磁学通论”，推动了电信业 的发展。

## Slide 7: 一、物理学推动工业革命
第一、二次工业革命的第一原理是经典物理学
  第一次工业革命基于经典力学和热力学
  第二次工业革命基于经典电动力学
  而我们现在无论是材料和器件的工作原理，还 是系统或功能实现的原理大都是经典物理原理
。

## Slide 8: 一、物理学推动工业革命
20世纪中期到现在，正经历第三次工业革命。
第三次工业革命是信息革命，依托量子力学原理
。典型例子是电子计算机的发明。
第三次工业革命是人类文明史上继蒸汽技术革命 和电力技术革命之后又一次重大飞跃。

## Slide 9
一、物理学推动工业革命
第三次工业革命即计算机及信息技术革命
量子力学在第三次工业革命中是以科学或原理的 形式出现，而非以技术的形式出现。
电子、光电、半导体材料的基础能带论建立在量 子力学基础上
量子力学的威力并非仅限于原理，已经诞生了两
代革命性的量子技术

## Slide 10
一、物理学推动工业革命
quantum sensing包 括量子成像
量子雷达 量子导航等
第二代量子技 术即量子信息
技术
物理基础是量
子关联
量子纠缠与量
子失谐
两代量子技术
量子保密通信和量子计算机已经商业化

## Slide 11: 一、物理学推动工业革命
第四次工业革命也称为工业4.0，是包含量子信 息技术的一次新的工业革命。
量子信息技术主要包括以下领域：
  量子计算与量子计算机 quantum computing and quantum computer
  量子密钥与量子通信quantum cryptography and
quantum communication
  量子计量与量子感知 quantum metrology and quantum sensing

## Slide 12: 一、物理学推动工业革命
量子信息技术是量子力学与信息论的交叉

## Slide 13: 物理学推动工业革命
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18

## Slide 14
二、超材料概念及内涵
大学物理教科书总是这样说：
介电常数和磁导率可以都为正
n2  
n   , n   
那么折射率就有正负两个根：
我们习惯上舍弃负根，只保留正根。
什么情况下折射率才取负值？
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18

## Slide 15: 二、超材料概念及内涵
Victor Veselago
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18
介电常数和磁导率同时为负，折射率也有两个根，（1929-2018） 可以为正或为负。
同时具有负介电常数和负磁导率，且折射率为负的材料叫 左手材料
n2  ——
1968年，苏联科学家Veselago在重新求解 Maxwell方程时，得到电磁参数解
预言了负折射率的存在。

## Slide 16: 二、超材料概念及内涵
1968年，苏联科学家Veselago在重新求解 Maxwell方程时，得到电磁参数解
预言了负折射率的存在。
其论文发表在俄文期刊上“苏联物理”
Victor Veselago 1929-2018
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18
由于在此介质中，电场、磁场和波矢 成左手系，所以，负折射率介质又称左手 介质，相应地，正折射率介质被称为右手 介质。负折射率材料中，能流方向和相速 度方向相反。

## Slide 17: 二、超材料概念及内涵
1968年，苏联科学家Veselago首次理论上提出了介电常数和磁
导率同时为负的介质（即双负介质或负折射率介质）。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18

## Slide 18: 二、超材料概念及内涵
超材料缘起—— 负折射率材料
k  E   H
  
 

k  H   E
E
K
H
  0
  0
E
K
H
n= n=-1 1
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18
负折射成像
有什么用？
正常折射
负折射
左手材料

## Slide 19: 二、超材料概念及内涵
1996年，英国帝国理工的约翰·彭德里（John Pendry，图左）从理论上论证了 负折射材料的存在。
2001年，美国杜克大学的戴维·R·史密斯（David R. Smith，图右）通过实验
验证了负折射现象，从此开启了超材料研究大幕。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
13
2021/11/18

## Slide 20: 负折射材料的研制
2001年杜克大学的David Smith等人根据Pendry 等人的建议，利用以铜为主的复合材料首次制 造出在微波波段具有负介电常数、负磁导率的 物质，并观察到了其中的反常折射定律。
负的介电常数可以由长金属导线阵列（the array of long metallic wires，ALMWs）这种结 构获得。
负的磁导率可以由微型金属共振器，比如具有 高磁化率的开口环形共振器（the split ring resonators ，SRRs）来获得 。
二、超材料概念及内涵

## Slide 21: 二、超材料概念及内涵
实验制得的左手材料结构
左手材料的研制被《科学》杂志评为2003年度 全球十大科学进展。

## Slide 22: 二、超材料概念及内涵
实验观测负折射

## Slide 23: 二、超材料概念及内涵
左手材料—双负电磁参数
自然材料的介电常数和磁导率大多数为正数，由麦克斯韦方程可得电场E、 磁场H和波矢k满足右手矢量关系，被称为“右手材料”；
如果材料的介电常数和磁导率都小于零，麦克斯韦方程仍有波动解，电磁 波在其中可传播，但电场E、磁场H和波矢k满足左手矢量关系，所以超材料 最初也被称为“左手材料”。
右手定则 左手定则
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
23
2021/11/18

## Slide 24: 二、超材料概念及内涵
Examples:
  Left Handed Materials (左手材料)
  光子晶体

## Slide 25: 二、超材料概念及内涵
Metamaterial是什么？a
积木是由不同形状的小单元 排列或搭接构成，可以拼成 各种物体。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
25
2021/11/18
Metamaterial是由自然材料制成的"积木单 元”(称为人工原子)按照一定规则排列或 搭接成不同功能的几何结构。

## Slide 26: 二、超材料概念及内涵
超材料（Metamaterials）是 由亚波长单元结构组成的人工
材料，具有天然材料所不具备 的超常物理特性,其性质主要
取决于其亚波长单元结构而非 其化学组分。

## Slide 27: 二、超材料概念及内涵
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
电磁超材料的奇异物理特性主要有
：负折射现象；负相速；完美透镜
；逆多普勒效应，控制电磁波的传 播方向和极化状态；亚波长衍射；
单向传输等等。
负折射率
异常反射
完美隐身

## Slide 28: 二、超材料概念及内涵
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
28
2021/11/18
自 然 材 料
超 材 料
原子/分子
宏观媒质化
人工原子 亚波长结构 宏观等效性
能
其超常特性来自特殊设计的人工
结构：人工原子、人工分子
具有自然材料所不具备的超常性 质的人工材料
单元结构（原子，分子， 晶格，纳米）远远小于波长， 对于电磁波可认为是均匀的；

## Slide 29: Meta-atoms ——“超原子”
常规材料
等效电磁参数(ε,μ)
超材料(Metamaterials)通过设计获得的、具有
自然材料不具备的超常物理性能的人工材料， 其材料性质主要来源于人工结构而非构成其结 构的材料组分。
二、超材料概念及内涵
超材料

## Slide 30: 二、超材料概念及内涵
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
全新的材料构造方式
超常的物理性质和功能
人造功能单元(人工原子)
诸多领域颠覆性技术
国际上科学界、产业界、 政府、军界的广泛关注
光子晶体、左手材料、隐身衣等超材料研究成果被美国《科学》杂志先后于
2000年、2003年、2006年选为年度10项重大进展之一。
《Materials Today》杂志在2008年将超材料评为材料科学50年中的10项重 要突破之一。
2010年，《科学》又将超材料列入本世纪前十年的10项重要科学进展之一。

## Slide 31: 二、超材料概念及内涵
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
31
2021/11/18
双负电磁参数
自然界中不存在介电常数和磁导率同时为负的材料，必须采用人工结构来实 现，用金属开口环产生磁响应、金属线产生电响应。

## Slide 32: 二、超材料概念及内涵
从超材料的等效介电常数和 磁导率进行分类：左手材料（ 第三象限），右手材料（第一 象限），单负材料（第二、四 象限）以及近零折射率材料（ 介电常数或磁导率非常接近0）
。
左手材料：折射率为负；
右手材料：折射率为正；
近零折射率材料：折射率接 近0；
单负材料：电磁波在其中无
法传播。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事

## Slide 33: 二、超材料概念及内涵
负折射现象
负折射是指当电磁波从具有正折射率材料入射到负折射率材料界面时，光 波的折射与常规折射相反，入射波和折射波处在于界面法线方向同一侧。
利用超材料的双负特性可实现负折射现象。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 34: 二、超材料概念及内涵
逆多普勒效应
在右手媒质中，波源和观察者如果发生相对移动，会出现Doppler效应： 两者相向而行，观察者接收到的频率会升高（蓝移），反之会降低。
但在左手媒质中正好相反，因为能量传播的方向和相位传播的方向正好 相反，所以如果二者相向而行，观察者接收到的频率会降低（红移）， 反之则会升高，从而出现反常Doppler频移。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 35: 二、超材料概念及内涵
电磁波隐身衣
超材料能“引导”被物体阻挡的电磁波“绕着走”，在观察者看来，物体就 似乎变得“不存在”，也就实现了完美隐身。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 36: 二、超材料概念及内涵
从超材料的维度分类，超材料
可以分为三维超材料、二维超材料
（超表面）、一维超材料（复合左 右手传输线）。
三维超材料：单元结构在三维 空间进行延拓，体；
二维超材料，又称为超表面： 单元结构在二维空间内延拓，面； 超表面由其厚度薄、功能丰富、易 集成等优势，已成为超材料研究的 热点
一维超材料：单元结构在一维 空间内延拓，例如复合左右手传输 线，线。
三维超材料
二维超材料
一维超材料
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事

## Slide 37: 二、超材料概念及内涵
从超材料的组成分类，超材料 可以分为金属结构超材料、全介 质超材料、金属-介质复合超材料
。
金属超材料：完全由金属结构 组成，金属结构谐振；
全介质超材料：完全由介质组 成，介质谐振；
金属-介质复合超材料：通过将 金属结构附着在介质上实现，受 介质影响的金属结构谐振。金属- 介质复合超材料形式灵活，设计 自由度最大，加工工艺最简单。
金属超材料
全介质超材料
金属-介质复合超材料
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事

## Slide 38: 二、超材料概念及内涵
全介质超材料
陶瓷基, 碳基超材料
等效媒质超材料
有序, 无序, 介质金属混合结 构
有源可调超材料
压电, 水基, 二极管加 载
各种类型和基材的超材料
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事

## Slide 39: 二、超材料概念及内涵
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
39
2021/11/18
按照超材料作用的物理性能，超材料可大致划分为几类：
电磁超材料：电磁隐身超材料，电磁吸收超材料
声学超材料声：隐身超材料，声波吸收超材料
力学超材料：吸能超材料，负泊松比超材料
热超材料： 热流控制超材料，热隐身和热辐射超材料
光学超材料：可见光超材料，红外超材料，太赫兹超材料

## Slide 40: 二、超材料概念及内涵
超材料的分类与典型结构

## Slide 41: 物理学推动工业革命
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
2021/11/18
41
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法

## Slide 42: 3.1电磁超材料：一种隐身新材料
电磁超材料是由亚波长微结构单元构成的、具有超常宏观物理 特性的人工复合材料，在隐身、电子对抗领域有着极为重要的应
用2前01景3年。美国国防部列入“六大颠覆性基础研究领域”之首；
2019年我国列入材料与制造领域重点发展规划
先进功能材料的创新研究范式：半经验精确可设计；
通过电磁超材料的隐身新机理以及多种隐身机理的协同，为突破 隐身技术瓶颈问题提供了新思路。
超材料和表面等离激元位列颠覆性研究领域之首

## Slide 43: 三、超材料物理特性及应用
t t i i
2 dx
2ni dx
n sin  n sin  0
d

 d
sint  sini  0


广义折射和 
3.1电磁超材料—超表面
超表面是由人工微结构单元构成的遵守广义折射/反射定律的二维人工表面
，可对电磁波的激发和传输进行灵活的控制，实现反常折射/反射、极化旋
转以及非对称传输等功能。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18
反射定律

## Slide 44: 三、超材料物理特性及应用
3.1电磁超材料—异常反射/折射现象
利用从表面的相位突变效应，提出了广义斯涅尔定律，即光线在经过超表 面上时的传输规则与经过普通光学器件界面上所遵循的传输规则不同；
反射/折射角任意可调，反射/折射面任意可调。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 45: 低频透波/高频散射超材料
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
45
超表面
当低频电磁波入射时，可以较低插损透射；
当高频电磁波入射时，利用超表面技术将电磁波散射到空间其他角域，从 而降低回波功率。
(a)
(b)
Incident wave
Coding metasurface
FSS
Incident wave
Reflection reduction at high frequencies
Low-frequency Transmisssion
低频透射
高频低反射

## Slide 46: 低通FSS与超表面复合设计
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
46
2021/11/18
透波频段三维散射图
隐身频段三维散射图

## Slide 47: 高频透波/低频散射超材料
Reflection reduction at low frequencies
Coding metasurface
FSS
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
47
(a)
High-frequency transmission
(b)
当低频电磁波入射时，利用超表面技术将电磁波散射到空间其他角域， 从而降低回波功率，提高隐身性能。
当高频电磁波入射时，可以较低插损透射；
Incident wave Incident wave

## Slide 48
dBm2 7.77
-4.73
-17.2
-32.2
dBm2
9.05
-3.45
-15.9
-30.9
dBm2 11.3
-1.15
-13.7
-28.7
4GHz
5GHz
6GHz
dBm2 17.8
13.1
7.46
2.77
dBm2 21.6
16.9
12.3
6.63
dBm2 24.7
20
16.2
9.69
11GHz
12GHz
13GHz
透波频段三维散射图
隐身频段三维散射图
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
47

## Slide 49: 三、超材料物理特性及应用
3.1电磁超材料—完美吸收
自然界材料的介电常数和磁导率的实部/虚部难以完全相等；
通过设计超材料的电响应和磁响应，是二者相等，且损耗很强，从而可以 满足理想阻抗匹配特性，从而实现对电磁波的完美吸收。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 50: 三、超材料物理特性及应用
3.2声学超材料—负折射现象
已知的负折射效应(如前面电磁负折射)总是伴随着反射波——尽管它可以通 过精心设计界面阻抗而降低。但是利用开放、弧状的表面态等频曲线，使( 满足动量守恒的)反射态不存在而令反射波完全被禁止。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 51: 三、超材料物理特性及应用
(a)60 斜入射
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
(b)70 斜入射
不同入射角度的1200Hz声波经过超表
面的声压分布
声波入射角与衍射角之间的关系

## Slide 52: 三、超材料物理特性及应用
3.2声学超材料—负弹性模量
利用类比的思想, 在声学领域也能找到一种局域共振的超原子—开口空心球
，体腔具有储存声能的功能, 开口处会引起声媒质进出振动, 当达到谐振频率
时, 体腔中积累的能量使得声媒质在开口处发生强烈的振动而实现振。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 53: 三、超材料物理特性及应用
3.2声学超材料—负质量密度
类比电磁学中金属杆实现等效负介电常数，在声学领域提出了可实现负质量密度的
空心管人工超原子共振；
两端开口的圆柱形空心管对声波具有引导作用,可以将这种结构等效看成声感，空心 管内部可以看成一种体腔, 具有存储声波能量的功能,相当于声容的作用。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 54: 三、超材料物理特性及应用
3.2声学超材料—弹性模量和质量双负特性
类似于开口金属环和金属杆结构组合制备出电磁左手材料,将空心管结构和 空心开口腔体结构叠加起来, 组成双层腔体和双层空心管结构即可实现双负 声学超材料。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 55: 三、超材料物理特性及应用
3.3力学超材料—负泊松比拉胀行为
负泊松比是典型的拉胀力学超材料的超常力学性能,是指一类人工结构功能
材料在被拉伸时横截面会变得更膨胀。
负泊松比力学超材料结构包括 嵌入式凹角结构、类似聚氨酯 泡沫塑料制备的向内折叠分组 多孔结构、旋转式方形或三角形 铰接结构单元、手性和反手性结 构、单元晶格或是球状几何结构
、三维折纸结构以及金属纤维几
何网络结构等。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 56: 三、超材料物理特性及应用
3.3力学超材料—杨氏模量可调节的双稳态特性
可调杨氏模量力学超材料主要利用弹性材料的结构不稳定性， 由力学拉胀 而引起的材料响应软化、切线模量的衰减、可反转的弹性不稳定性去激发不 同样式的改变。
从本质上来说，可调力学超材料的
内在特性表现为整体几何结构的刚 度可调节性，类似于材料力学中压 杆稳定的临界状态，是一种可以反 转的弹性不稳定状态，从而引起了 整体结构等效弹性模量的正负值变 化。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 57: 三、超材料物理特性及应用
3.3力学超材料—负热膨胀行为
负热膨胀行为是指当人工结构材料被加热时整体几何结构中出现一个方向或
多方向的收缩效应，而冷却时膨胀， 即热膨胀系数为负值。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 58: 三、超材料物理特性及应用
3.4热学超材料—热隐身
热隐身是通过外部的热学超材料屏蔽器件内部物体对外部温度场的干扰，其
核心设计理念是将要隐形区域的热量“压缩”到隐身斗篷区。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 59: 三、超材料物理特性及应用
3.4热学超材料—热幻象
热幻象核心思想就是把中心部分(蓝色小人)先隐形，再利用热流控制在边缘 做一个虚拟的幻象(两个并不存在的红色小人)；
当热流穿过这个幻像斗篷时的效果与通过两个实际红色小人的效果相同。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 60: 三、超材料物理特性及应用
3.4热学超材料—热防护
持恒定温度范围是生活与设备正常工作的必要条件。
利用热学隐身斗篷的特点，可以将外部温度场与内部隐身区域隔离，实现
内部系统或器件对外部的热防护。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 61: 物理学推动工业革命
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 62: 四、超材料设计方法
4.1 等效介质理论
超材料由深亚波长结构单元构成，可等效为均质介质材料，等效电磁参数表 现出Lorentzian色散特性，且满足K-K关系：
超材料结构
等效介质参数
超材料宏观性能
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 63: 四、超材料设计方法
4.2 等效电路设计方法
从电磁场“路”的角度分析电磁波与超材料相互作用，构建超材料结构参量 与电路集总参数R、L和C之间的关联，从而指导超材料的定性设计。
金 属 线 阵 列
金 属 网 格 阵 列
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 64: 四、超材料设计方法
4.3 超材料拓扑优化设计
拓扑优化作为一种数值计算方法，尝试通过计算机自动设计的策略，突破人 为经验和直觉的限制，该方法可以同时将结构参数、材料参数和物理性质综 合考虑，是常用的超材料优化设计方法之一。
拓扑优化
目标函数
离 散 编 码
最 优 解
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 65: 四、超材料设计方法
4.3 超材料拓扑优化设计
利用遗传算法、粒 子群优化算法、鱼 群算法、模拟退火 算法等一系列自然 启发式随机进化算 法，寻求最优解。
解决计算精度和计 算效率问题，选择 合适的全波分析的 数值计算方法，设 计实现一些快速设 计方法。
利用拓扑优化设
计的随机性特点
，突破人为思维 的限制，设计实 现一些性能优异 的应用。
便捷高效的设计 和开发平台。
根据用户需求， 实现应用性能的 个性化定制，满 足不同场景应用 需求。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 66: 四、超材料设计方法
4.4 超材料智能算法快速优化设计
在超材料面向工程应用时，需要进行不同结构形式、不同结构参数、不同排 布方式等超材料结构单元的整体优化设计，数量规模至少在几万、几十万， 甚至达到百万/千万量级，远超人力之所能，必须借助神经网络、机器学习 等智能算法对超材料进行设计与优化。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 67: 四、超材料设计方法
4.4 超材料智能算法快速优化设计
超材料设计中，根据神经网络输入和输出的关系，可以大致分为如图1所示 的正向设计和逆向设计两种不同的应用方法。
超材料
性能目标
超材料
性能目标
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 68: 四、超材料设计方法
4.5 超材料仿真设计平台
根据电、磁、力学、热学等基本方程及边界条件，精确计算超材料电、磁、 力、热等响应，实现结构到宏观性能的精确计算仿真，再结合各种优化算法 实现超材料的目标导向型逆向设计，颠覆了常规材料的研制方法。
目前主流的超材料仿真平台包括ANSYS、CST Studio Suite、Comsol等，以
及联合仿真平台（如Matlab与专业软件的联合仿真）。
CST软件
HFSS软件
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 69: 四、超材料设计方法
4.5 超材料仿真设计平台
ANSYS软件包含 力、热、电、流 体等各种仿真模 块，且可多物理 场耦合仿真。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 70: 物理学推动工业革命
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 71: 五、超材料主要制备技术
5.1 印制电路板技术
印刷电路板工艺是目前最典型的金属结构超材料制造方法，由印在介质基底 上的周期性排列金属图案结构单元构成，其单元结构特征尺寸的大小集中在 毫米量级。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 72: 五、超材料主要制备技术
5.2 机械加工技术
通过机械加工的方式构造亚波长尺度的微单元结构，并以之组成周期性排布 的宏观结构是构造超材料的一种方法。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 73: 五、超材料主要制备技术
5.3 增材制造技术
增材制造技术是一种通过材料逐层累加的方法制造实体零件的技术，自下而 上、逐层累加的工艺特点使得其在成型复杂结构方面具备明显优势。
将增材制造技术应用于超材料制造将有效克服结构复杂度引起的加工困难。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 74: 五、超材料主要制备技术
5.3 增材制造技术
不同的增材制造技术 具有不同的特性，成 形材料、尺寸、分辨 率和表面质量等也都 有显著差异。在超材 料的增材制造方面， 要根据所需材料的结 构和特性选择合适的 工艺。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 75: 五、超材料主要制备技术
5.4 光刻技术
光刻工艺是超材料应用向太赫兹波段、红外波段、乃至光波段等高频扩展的 重要手段，但是存在周期长、成本高、无法制备大面积的不足。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 76: 五、超材料主要制备技术
5.5 激光刻蚀技术
采用高能脉冲激光束在材料表面直接刻蚀出超材料结构单元，具有加工精度 高、效率高、可满足异型曲面和大面积制备要求。
光路控制系统
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 77: 五、超材料主要制备技术
5.6 丝网印刷技术
利用丝网印版图案部分网孔透功能油墨，非图案部分网孔不透墨的基本原理 进行印刷超材料结构单元，可快速制备大面积超材料，但环境友好性差。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 78: 五、超材料主要制备技术
5.7 Dewetting技术
薄膜通常情况下处于亚稳态，在后续加热过程中会产生dewetting现象，形成孤立的
岛状微纳结构；
Dewetting温度低于金属的熔点，因此dewetting过程维持在固态；
Dewetingt发生的驱动力是界面总自由能达到最小；
通常情况下，要阻止dewetting现象的发生，但事实上，这种现象可以用来作为一种
有效的微纳结构制备方法。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 79: 五、超材料主要制备技术
5.7 Dewetting技术
Dewetting可以制备纳米量级、分散的金属颗粒，因此用于制备光学超材料具有很大
的应用潜力。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 80: 五、超材料主要制备技术
5.8 模板法制备技术
将接触型胶体模板利用各种刻蚀方法可以制备非接触型胶质晶体模板，然后采用等
离子体刻蚀进行后续处理，控制刻蚀时间以及胶体粒子的粒径可以改变形貌。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 81: 五、超材料主要制备技术
5.9 自组装制备技术
自组装是若干个体之间同时自发的发生关联并集合在一起形成一个紧密而又有序的
整体，是一种整体的复杂的协同作用；
将由不同材料构成的纳米颗粒组装成一个纳米颗粒阵列，是大面积制备光学超材料 的一种很有希望的方法。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 82: 五、超材料主要制备技术
5.10 多种工艺复合技术
将胶体粒子自组装模板与dewetting工艺相结合，可以有效调控微纳粒子的尺寸以及
排列方式等，从而实现对光学性能的高效调控。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 83: 物理学推动工业革命
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18

## Slide 84: 六、超材料应用前景
6.1 超材料国际布局情况
2004年，美国DARPA宣布材料快速应用计划(AIM)并联合美国著名高校和军工 企业联合开展超材料专项研究。
2004年，欧盟批准了 METAMORPHOSE项目，用于欧洲国家开展超材料在微 波和光学领域的应用研究。
2008年，美国海军资助韦德林格、艾森技术等进行声隐身超材料技术研究。
超材料产业化公司Kymeta、Fractal Antenna System、Metamaterial Technologies、Fianium、Evolv、Metamagnetics等纷纷成立。
2010年，美国空军把超材料列为未来20年影响空军装备发展关键材料技术。
2012年，美国国防部把Metamaterials&Plasmonics被列为未来“六大颠覆性基 础研究领域”之首。
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事

## Slide 85: 六、发展趋势及应用前景
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18
6.2 超材料发展趋势
尺度：毫米/微米—>纳米—>原子；单一尺度—>多尺度/维度
组元：金属—>导体/半导体—>介质材料;单一组元—>多组元
领域：微波—>红外/太赫兹—>光波；电磁—>声波、力、热
功能：单一功能/单一效应—>多功能、多效应
机制：谐振—>散射—>扩散；单一机制—>多重机制
设计：计算机辅助设计模式—>智能化、集成化、数字化设计模式
工艺：PCB—>纳米转印法、剥离工艺法、立体打印法、光刻法等
应用：航空、航天、国防、医疗等领域，军事应用领跑技术前沿

## Slide 86: 6.2.1、逐步解决第一代超材料的固有缺陷
参数可控性差
均匀性不足 带宽较窄
对色散依赖性强
制作工艺复杂
未来十年,希望通过各种手段,逐步解决上述材料缺陷。

## Slide 87: 6.2.2、向多尺度和小尺度发展,实现真正意义的块体”材料”
微米尺度
纳米尺度
原子尺度

## Slide 88: 6.2.3、超材料的新物理效应得以阐明并获得初步应用
超材料量子效应 超材料带隙结构
各种效应广泛应用于吸波材料、量子器件、高功率武器等军事、民用领域。
超材料磁效应
超材料手征效应

## Slide 89: 6.2.4、基于超材料的第一代新概念器件应用于实践 超材料存储介质
完美隐身
完美透镜
在逐步完善超材料设计的基础上,超 材料新概念器件初步获得实际应用, 比如超材料存储介质、完美隐身套
、完美透镜等。

## Slide 90: 6.2.5、利用超材料机制大幅提升传统器件的性能
左右手表面波传感器
高分辨率近场成像仪
准光路信息处理器
全空间波束扫描天线 多通带隐身天线罩 完美微波聚束器
利用超材料的奇异特性，以及对电磁波的特殊控制能力，实现传统器件性能 的大幅提升，如：提高传感器的灵敏度、增强成像仪的分辨率、扩展天线阵 的扫描范围、拓展隐身天线罩的频选特性、实现电磁波的完美压缩等。

## Slide 91: 六、超材料应用前景
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18
6.3 应用前景
超材料应用前景 极其广泛

## Slide 92: 物理学推动工业革命
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
目 录
超材料概念及内涵
超材料物理特性及典型应用
超材料主要制备技术
2021/11/18
92
6
超材料应用前景
结束语
1
超材料主要设计方法

## Slide 93: 七、结束语
93
“双负”介质 奇异特性的理 论预测(1968 Veselago)
微波频段左手材 料研究的迅猛发 展：金属结构、 传输线、介质结 构等(2001-2006)
长金属线微波频段 实行负介电常数 (Pendry 1996)
开口谐振环SRR微 波频段实现负磁导 率(Pend五ry结1束99语9)
微波频段左 手材料的劈 尖实验 (Smith 2001)
微波超材料Cloak实验 (Pendry & Smith 2006)： 由单纯的“双负”单负、 大折射率、近零折射率、 各向异性等

## Slide 94: 七、结束语
微波超材料在微波器 件、天线、传感技术 的应用探索；
超材料完美吸波体
(Smith 2008)
光频段左手材料
(Soukoulis 2010)
超表面(Harvard 2011)
量子超材料
非线性超材料
……
超材料隐身技术：透波
、吸波、变向、频选；
超材料天线技术：小型 化、增益/方向图调控、 平板化、共形化等；
超材料传感技术：非侵
入式、高灵敏度；
超表面技术：反射/折射
94
方向调控、平板聚焦等
；
超材料加工工艺：共形
、多层、耐高温等；
……

## Slide 95: 七结束语
1 超材料设计与实现
进一步深入研究并完善全介质超材料的设计
理论和制作方法；借助纳米技术和微电子技术研究超材料的小尺度设 计问题；
研究超材料的磁效应、非线性效应、表面等离
2 超材料物理效应
子激元等。
3 超材料应用探索
开发完美隐身套技术、表面等离子激元准完美隐
身技术以及左右手复合超宽频带隐身技术。开发基于超材料特性的天
线、天线罩、滤波器、耦合器、传感器、微波聚束器等器件。
4 超材料工程应用
在工程化应用研究方面，针对实际应用需求，对
相关样件进行环境和可靠性分析试验，并进行整机性能的测试，完成
样件的工程化。

## Slide 96: 七、结束语
2021/11/18
96
一个被尘封了50多年(始于1968年)的颇具颠覆性的重大
科学概念20年来迅速传播，科学家们激动不已，工程师们跃
欲试，社会公众惊奇神秘，人类接受了一次空前的科学洗礼， 超材料业已成为当今学术研究与技术应用的新宠和新贵。
赤橙黄绿青兰紫，谁持彩练当空舞？ 中国应当是超材料精彩的舞者

## Slide 97
精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事
2021/11/18
全国第一届超材料大会
于2019年11月24-27日在西安召开

## Slide 98: 七、结束语
9
8 2021/11/18
a.c.-poled
d.c.-poled
Nature 577, 350 (2020)
团队研究方向： 压电单晶及应用 电光单晶与应用 高端陶瓷电容器 超材料与应用 量子成像与应用
徐卓 xuzhuo@xjtu.edu.cn李 飞 ful5@xjtu.edu.cn
魏晓勇 wdy@xjtu.edu.cn
严永科yanyongke@xjtu.edu.cn
庞永强pangyongqiang@xjtu.edu.cn
今晚的邂逅，只为明天在课堂上的重逢，加入我们电子学院吧

## Slide 99
注意：本课件只用于选修 此课程的学生内部学习使 用，严禁传播到网络！！！ 谢谢合作