## Slide 1: 全球气候变化与低碳能源
杨旭
电气学院

## Slide 2: 提纲
能源-人类社会的驱动力
能源与环境-全球气候问题及出路
可再生能源发电
未来社会的能源形态

## Slide 3: 近期影响世界的3大热点

## Slide 4: 双碳——中国碳减排的战略目标
2030
2060
2030年实现碳达峰：
  碳排放零增量，大气中温室气体总含量还在增加
2060年实现碳中和：
  零排放（排多少要中和多少），大气中温室气体总含量不再增加
碳达峰
碳中和
2020

## Slide 5: 双碳的实质——环境 & 能源问题
环境问题
能源问题
+

## Slide 6
双碳的意义
环境和能源对人类社会的意义？

## Slide 7: 回答简单而巨大问题的方法
人
食物
能源
精神文化
水
方法：把支撑人类社会的要素一个一个拿掉，最后不能拿掉的就是最重要的
物质生产
空气
取自环境、弃于环境

## Slide 8: 能源-人类社会的驱动力
能源对社会的作用
工业
交通
生活
农业
娱乐
照明

## Slide 9: 能源-点亮地球

## Slide 10: 能源的定义
定义有20多种，各不相同
  《大英百科全书》：“能源是一个包括着所有燃料、流水、阳光和风的术语， 人类用适当的转换手段便可让它为自己提供所需的能量”；
  中国《能源百科全书》：“能源是可以直接或经转换提供人类所需的光、热、 动力等任一形式能量的载能体资源。”
关键的要素相同：
  提供能量（物理本质）
  对人有用（价值本质）
  源源不断（资源本质）

## Slide 11: 能源的特性
能源5性
  有限性
  多样性
  易变性
  耗散性
  守恒性

## Slide 12: 有限性——（来源有限、需求无限）
地球能源的源头
太阳
月亮
潮汐力
地热：形成余热+核素衰变
阳光
太阳是地球能源的重要来源
（万物生长靠太阳）
源头1：
源头2：
源头3：

## Slide 13: 文明与能源利用水平
文明的分级：卡尔达舍夫文明等级
  类型I ：该文明可以主宰所在行星以及周围卫星能源的总和。
  类型II ：该文明能够收集整个恒星系统的能源。
  类型III ：该文明可以利用银河系系统的能源而为其所用。
人类目前的水平是在太阳这个火堆旁边远远的守着， 既不敢靠近，也不能远离

## Slide 14: 星系文明初探
如何进化到II型文明？
戴森球：收集主星的能源
木星：未点燃的太阳
（星际探索的燃料储备）

## Slide 15: 能源的多样性-（万物皆能源）
分类：
  按转化与否
    一次能源（直接来自自然界） ：煤炭、石油、天然气、水能、太阳能、风能、核能
      可再生（短时间可循环或补充）：水、太阳能、风能
      不可再生（长时间形成）：煤炭、石油、天然气
    二次能源（经过转化后得到）：电能、蒸汽、煤气（CO）、激光、汽油柴油…
E = 𝑚𝑐!
质量可转化能量，万物皆可是能源
如何将质量转化为能量还是未解之谜

## Slide 16: 能源的形式-一次能源（直接来自大自然）
石油
煤炭
天然气
生物质
水能
风能
太阳能
核能

## Slide 17: 能源的形式-二次能源（由一次能源转化或再造）
电能
蒸汽
水能
石油气
汽柴油
激光
核能

## Slide 18: 能源的特点-易变性（可以相互转化）
案例-火力发电
锅炉
汽轮机 发电机
煤炭
蒸汽
动能
锅炉
汽轮机
电
发电机

## Slide 19: 能源的特点-易变性（可以相互转化）
案例：电池
电能
化学能
相互转化

## Slide 20: 能源的特点——耗散性（在利用的过程中最终都变成热）
各种能源经过利用过程，最终都转化成热。

## Slide 21: 能源的特点——守恒性
能量转化过程中，总量保持不变

## Slide 22
第二个问题：
人类如何利用能源？

## Slide 23: 能源结构
煤炭
石油 天然气
水能
核能
煤炭
天然气
石 油
煤炭
天然气
石油
水能
核能
水能
核能
所有的能源利用方式都会对环境造成不同程度的影响

## Slide 24
第三个问题：
能源利用方式如何影响地球环境？

## Slide 25: 生态圈
生态圈：独立、封闭的生态系统；
  物质循环是封闭的；
  能量来源来自外部；
地球是个生态圈，人类试图模拟地球生态圈的实验均未成功。
生态球玩具
美国亚利桑那州图森市以北沙漠中 建立的生态圈II号 1991-1996
生态圈II号 内部
问题：生态圈I号哪年建立的？

## Slide 26: 生态圈I号
始建于45亿年前，从30多亿年前开始形成，截止目前还在成功的运行

## Slide 27: 能量与物质-地球生态圈
生态圈的存在：能量驱动的物质循环
生物
环境
物质循环
（能量驱动）
能量 输入
能量 耗散

## Slide 29: 生态圈的动态平衡-生态平衡
大平衡
  物质循环的稳定
  能量输入与耗散的稳定
小平衡
  生物群落和种群的稳定

## Slide 30: 地球生态圈的碳循环
碳存在于大气、生物体、地层和水体中

## Slide 31: 被人类活动干扰的碳平衡
工业革命以来，人类大量使用煤炭、石油等化石能源，排放大量CO2， 改变了大气中CO2的含量，导致了温室效应。

## Slide 32: 温室效应
大气对地面红外辐射的吸收量增加导致全球性气候变暖
太阳辐射能量的输入与耗散 （in Btu/h/ft2 对应~1368W/s/m2）
大气吸收地面红外辐射，
导致大气向地面的“逆辐射” 增加，使地面变暖

## Slide 33: 碳循环与能量输入和耗散过程-温室效应
二氧化碳（CO2）影响大气反射和透射率
CO2影响波段
地面热辐射波段
温室效应 主要表现

## Slide 34: CO2吸收光谱的成因
分子吸收光子的原因
  电子轨道跃迁 （可见光波段相关）
  分子振动 （红外波段相关）

## Slide 35: 影响温室效应的物质
为什么CO2影响这么显著？
  水汽（H2O）、二氧化碳（CO2）等物质中，CO2循环时间长、容易累积
  地面红外辐射波段中，CO2的影响最为显著
CO2影响波段
地面热辐射波段

## Slide 36: 其它影响温室效应的物质
（氧化亚氮）
（氟利昂-12）
（氟利昂-22）
气体名称 | 20年 | 100年 | 500年 | 红外线吸收能力强
二氧化碳 | 1 | 1 | 1 | 
甲烷 | 72 | 25 | 7.6 | 吸收光谱波长的范围大
一氧化氮 | 275 | 296 | 156 | 
 |  |  |  | 在大气中的寿命长、不易分解
一氧化二氮 289 |  | 298 | 153 | 
 |  |  |  | 注意：该物质在大气中的总含量也很重要
二氯二氟甲烷 11000 |  | 10900 | 5200 | 
二氟一氯甲烷 5160 |  | 1810 | 549 | 
六氟化硫 16300 |  | 22800 | 32600 | 
三氟甲烷 9400 |  | 12000 | 10000 | 
四氟乙烷 3300 |  | 1300 | 400 | 
特定的时间跨度的全球变暖潜能值
（Greenhouse Warming Potential-GWP）
化学物质的GWP和以下因素有关：

## Slide 37: 相关问题：臭氧层破坏（Ozone Depletion Potential- ODP）
*GWP100 是100年计算的GWP
A1 是低毒安全，B3 是高毒不安全
O3 （臭氧）是吸收紫外辐射主要物质
安全分类
破坏臭氧层的物质：制冷剂（氯氟烃）、灭火剂（卤代烷）

## Slide 38: 温室效应的后果-全球气候变暖

## Slide 39: 解惑——环境与气候考古

## Slide 40: 气候变暖对环境和人类生存的影响
冰川融化
海平面上升
极端天气
病虫害增加
物种灭绝

## Slide 41: 辩证的认识全球变暖
关于升温
  在地球历史上温升还不算高，但上升速率较大
  但是首次因为某种动物的行为短时间内导致大规模碳排放，重新平衡需要很长时间
（碳循环周期长）
关于气候变化
  不同地区影响不同：沿海被淹，内陆变湿润多雨
  极端天气增加：有时干旱、有时洪水，有时酷热、有时极寒
态度与应对
  承担应有责任、积极应对
  碳达峰和碳中和目标

## Slide 42: 气候变暖对环境和人类生存的影响
以“地质年代”的时间尺度来看，也许没有那么糟

## Slide 43: 中国历史上的气候变化
气候变迁对中国历史的影响
  夏商汉唐等“盛世”都是高温
  而低温对应朝代变迁、少数民族入侵中原等事件
中国历史年平均温度与朝代对照表
中国历史气温变化与农牧生产和旱涝灾害对照表

## Slide 44: 碳减排——全球协作、共担责任，漫长的缔约过程
1985年
保护臭氧层
维也纳公约
1989年
关于耗损
臭氧层物质 的蒙特利尔 议定书
1992年
联合国
气候变化 框架公约
1997年
京都
议定书
2016年
巴黎协定
共担责任： 长期目标是将 全球平均气温 较前工业化时 期上升幅度控 制在2摄氏度 以内，并努力 将温度上升幅 度限制在1.5摄 氏度以内
减 太 少 ： 到2050年之前 仅可以把气温 的升幅减少 0.02℃~0.28℃
2009年
哥本哈根
全球气候 大会
谁 来 减 ： 要防止全球平 均气温再上升 2℃，到2050 年，全球的温 室气体减排量 需达到1990年 水 平 的 80% 焦点：
减多少？
谁来减？
保护臭氧层： 为今后采取国际 性措施控制CFCs 做好了准备
禁用氯氟烃： 对CFC-11、 CFC-12 、 CFC- 113、CFC-114、 CFC-115等五项 氟氯碳化物及三 项哈龙的生产做 了严格的管制规 定，影响空调和 灭火器
碳减排： 终极目标是将 大气温室气体 浓度维持在一 个稳定的水平

## Slide 45: 问题的复杂性：大气无国界

## Slide 46: 问题的复杂性：责任认定——碳排放比例
煤、石油、天然气是碳排放主体
（正好也是目前能源结构主体）
中国、美国、印度是碳排放大国
（正好也是制造大国）

## Slide 47: 问题的复杂性：以前排放的怎么算——累积碳排放
主要经济体累积碳排放比例（1900-2012）
美国：356.9亿吨
欧盟：324.6亿吨 美国 欧盟 中国 俄罗斯（苏联） 日本 印度
中国：131.6亿吨
俄罗斯（苏联）： 101.0亿吨

## Slide 48: 人均碳排放比例-如何计算也是个问题
欧盟：英、德、法意、西
伞形集团：美、加、澳、新、俄、乌、挪威

## Slide 49: 中国碳减排的战略目标：碳达峰、碳中和
2030
2060
碳减排目标：
  2030年碳达峰：
    碳排放增量为零，大气中温室气体总含量还在增加
  2060年碳中和：
    零排放（排多少要中和多少），大气中温室气体总含量不再增加
碳达峰
碳中和
2020

## Slide 50: 全球的情况

## Slide 51: 碳减排对中国的战略意义
替代石油、缓解国际运油通道战略威胁
推进高能耗的低端产业升级
石油占我国能源结构近20%，但对交通、 石化和军事等具有战略型意义
我国进口石油比例超过70%， 且运输通道受到战略威胁

## Slide 52: 双碳承受的代价
2019年能源消费结构（%）
2010～2018年能源消费结构（%）
2018年能源消费横向对比
2010～2019年GDP增速和能源消费增速
（%）
2020年各省GDP与用电量对比

## Slide 53
碳中和——零碳的挑战与机遇
核心问题：生产和生活过程必然产生碳排放，如何实现零碳？

## Slide 54: 碳中和措施1：碳汇集—种树
森林碳汇
  生物量1m3=1.8t CO2
海洋碳汇
  ~大气总量50倍, 陆地总量20倍
煤层
含水层
枯竭油气田
碳捕捉
碳交易
  我减排、你出钱
《京都议定书》把CO2排放权作为 一种商品，碳减排的市场化机制， 简称碳交易。

## Slide 55: 碳交易的机遇和陷阱
可供交易的碳排放指标有两类
  A（Allowance）型（计划内）
    《京都议定书》缔约的发达国家或其国内企业超额完成的减排指标。总量是有限，现货交易。
  O（offset）型（计划外）
    所有规定的总量控制以外的节能减排项目，由评估机构确定减排指标。不存在上限， 期货交易。
碳市场的定价权目前由欧美掌握
  欧洲：欧盟排放交易体系（EU-ETS）
  美国：芝加哥气候交易所(CCX)
已经出现碳交易为主题的国际诈骗团伙
  2017年12月，湖南省南县公安局破获“碳汇易”特大网络传销案。至案发，“碳汇易”特大传销团伙在不到 一年的时间里面，发展会员近13万人，涉案资金达近20亿元。该传销团伙首犯邱刚非法获利高达4亿余元。 从湖南省益阳 ... ...

## Slide 56: 碳中和措施2：节能
我国能耗水平远高于发达国家，节能潜力巨大
我国单位GDP能耗水平远高于发达国家
我国冶金、水泥、化工等高能耗行业占比大
我国能耗水平在逐渐降低 能耗双控：降耗~3%/年

## Slide 57: 碳中和措施3：低碳能源
太阳能和风能是低碳能源利用的主体
其它能源资源有限、占比太小，难以发挥主要作用（聚变能源商业化前）
能源需求快速增长 阳光、风能总量充足
太阳辐射总功率：
地球俘获太阳辐射总功率：
全球总能耗：
4.5x1026 W
1.74×1017 W
1.84×1013 W
（按136亿吨石油当量，2018年数据计算 ）
地面单位面积辐射功率： 1368 +/-3.5% W/m2

## Slide 58: 中国双碳之路
2020年12月12日，国家主席习近平在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来，开启全球 应对气候变化新征程》的重要讲话，宣布中国国家自主贡献一系列新举措：
到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一 次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装 机容量将达到12亿千瓦以上。中国历来重信守诺，将以新发展理念为引领，在推动高质量发展中 促进经济社会发展全面绿色转型，脚踏实地落实上述目标，为全球应对气候变化作出更大贡献。

## Slide 59: 地面光辐射资源的分布

## Slide 60: 风的形成-来源于太阳辐射

## Slide 61: 全球风资源分布
全球风资源总量：
  约4.3 x1012 kwh
风资源是变化的
  大气减速现象
（近40年损失10~30%风资源）

## Slide 62: 太阳能的利用
光伏发电
单电 晶池 硅片
多电 晶池 硅片
薄 膜 电 池
光电转换效率：15~25%
光电转换效率：10~20%

## Slide 63: 光伏发电的原理
光伏发电系统
直流电
交流电

## Slide 64: 太阳能的利用
光热利用
太阳灶
太阳能热水器

## Slide 65: 太阳能的利用
光热炉
敦煌100兆瓦熔盐塔式光热电站
https://www.bilibili.com/video/BV1dX4y1G7xf?from=search&seid=7281613848653425404&spm_id_from=333.337.0.0

## Slide 66: 太阳能的利用
光热电站

## Slide 67: 风能的利用
风力抽水

## Slide 68: 风能的利用
风力发电

## Slide 69: 风力发电机的原理——双馈式与直驱式

## Slide 70: 风机叶片
风机叶片
68m叶片
102m叶片

## Slide 71: 风力发电机——永磁同步发电机
发电机

## Slide 72: 机舱与整流罩

## Slide 73: 陆上风机的安装
吊装塔筒
将叶片安装在轮毂上
将吊装叶片和轮毂

## Slide 74: 海上风电安装
海上风电

## Slide 75: 光伏和风电的碳足迹疑虑
光伏、风电的发电过程没有碳排放，但制造过程呢？
风电和光伏发电设备 制造过程的碳足迹很小

## Slide 76: 风电和光伏的装机容量
中国可再生能源装机容量遥遥领先于其他国家
保持高增长率
2016
2018
风电累计装机容量
光伏发电累计装机容量

## Slide 77: 水电装机容量
我国水电装机容量世界第一

## Slide 78: 风电光伏发电装备的制造
2019全球十大光伏企业（出货百万美元）
0 1000 2000 3000 4000 5000
6000
协鑫（集团）有限公司
阿特斯阳光电力有限公司 天合光能股份有限公司 晶科能源有限公司
隆基绿能科技股份有限公司 晶澳太阳能有限公司 FIRST SOLAR, INC.
Hanwha Group 天津中环半导体股份有限公司
SunPower Corp.
欧洲区 美洲区 亚太区
2018年全球十大风电设备制造商（装机容量GW）

## Slide 79: 光伏和风电的消纳问题
电力系统发电功率与用电功率必须平衡
  火力发电、水力发电可以根据用电需求实施调节
  阳光、风力缺无法实时调节
光伏发电与用电负荷并不匹配

## Slide 80: 消纳的方法
火电或水电机组调峰
光伏和风电 波动性能源
输送至负荷密集区域消纳
储能系统
制氢

## Slide 81: 区域零碳解决方案
储能
电动车
分布式光伏
碳交易
零碳园区
节能：高能效空调、LED照明

## Slide 82: 广域零碳解决方案
光伏、风电 替代火电
电动汽车 替代石油
支撑
消纳
直流电网
储能
照明
空调
数据中心
节能降耗
碳汇

## Slide 83: 未来的能源形态——综合能源
多种能源综合利用
综合能源是能源互联网典型场景
李克强总理访问丰田氢能源车项目
氢能源车是以电驱动的系统
以电为核心的冷、热、气多种能源综合利用是未来趋势
燃料电池技术是关键

## Slide 84: 高效可靠的用电——能源互联网
电网+互联网
海量数据的采集和分析
数据驱动的电网运营和 调度
具有弹性的配网策略

## Slide 85: 大数据与人工智能的引入
电力大数据系统
电力大数据系统界面
虚拟人工智能配网调度
电力巡检机器人
大数据与人工智能得到越来越广泛的应用

## Slide 86: 电力的未来——无穷的电力
!"#$%
&'(
段宝岩的太空发电
日本的太空发电计划

## Slide 87: 电力的未来——无穷的电力
)*+,-
!"#$%&'
!ITER-International Thermonuclear Experimental Reactor"
激光打靶-惯性约束核聚变
Z-箍缩-磁约束核聚变

## Slide 88: 未来的能源——无穷电力
人工光源 工厂化农业 解放土地，养活大量人口
物质工厂
粒子加速器 随意制造物质
星际航行
开启下一个大航海时代
改变气候、控制天气
改变地貌，大量增加宜居地域

## Slide 89: 结语
双碳是人类应对能源和环境危机的重要手段，也是中国对世界的郑重承诺；
碳达峰和碳中和不仅需要限制传统化石能源的使用，还需要大力发展低碳的 替代能源，不仅要保护环境，还要求发展；
光伏和风电是重要的低碳能源，也是目前可行的替代能源，但是还需要解决 消纳问题，为了解决这一问题，新型电力系统及相关的装备、储能等技术还 有很大的发展空间；
人类社会对能源的需求是无限的，解决双碳问题为人类未来的发展会打开无 尽的空间。