## Slide 1: 智慧能源与智能化工
化学工程与技术学院 魏进家
2021年10月20日

## Slide 2: 目 录
1
能源与化工
3
智能化工
2
智慧能源
4
10/120
展 望

## Slide 3: 能源与化工
10/120
构成客观世界的三大要素或称三大基础： 物质（材料）、能量（能源）和信息
没有物质，什么东西也不存在； 没有能量，什么事情也不会发生； 没有信息，什么事物也没有意义。
——哈佛大学 安瑟尼. G. 欧廷格
化工创造物质，能源提供能量，智慧掌控信息
化工 能源
智慧（能）

## Slide 4: 1.1 能 源
三次能源革命，促进了人类历史发展和文明进步
第一次能源革命： 钻木取火导致了以柴薪为主要能源的时代的到来 采猎文明 农耕文明
用柴薪生活
利用水能
使用畜力
能源: 指提供可用能量的资源
10/120

## Slide 5: 1.1 能 源
三次能源革命，促进了人类历史发展和文明进步
第二次能源革命：煤的开采,为蒸汽机的产生提供了基础，带来了人类历史上第一次工业革命
（机械化）。人类主要能源逐渐转变为煤、石油、天然气等。
由电磁研究人类找到了电能,带来了人类历史上第二次工业革命（电气化）和第三次工业革命
（自动化）。
工业文明 信息文明
机械化
10/120
电气化
自动化

## Slide 6: 1.1 能 源
三次能源革命，促进了人类历史发展和文明进步
第三次能源革命: 开发和利用核能等新能源成为人类获取能量的新途径。
10/120

## Slide 7: 1.1 能 源
原油
原油中的主要元素是C(83%-87%)和H(11%-14%)，还有S、N、O及 其它微量元素（1%-5%），微量金属元素有V、Ni、Fe、Cu、As等
交通运输、石油化工
10/120

## Slide 8: 1.1 能 源
天然气
存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体
交通运输、燃料、发电
10/120

## Slide 9: 1.1 能 源
煤
煤中的有机物质主要由C(82%-93%)、H(3.6%-5%)，O（1.3%-10%），
N（1%-2%）四种元素构成，；无机物质主要有S、P及稀有元素
世界上所有元素均可在煤中找到，煤是黑色黄金
燃料、火力发电、煤化工
10/120

## Slide 10: 1.1 能 源
/
核能
通过核反应从原子核释放的能量，符合爱因斯坦的质能方程
重元素如铀的裂变；轻元素如氘、氚、锂等的聚变
核聚变比核裂变产生的能量效应要高600倍，比煤高1000万倍
10/120

## Slide 11: 1.1 能 源
/
太阳能
由太阳内部氢原子发生氢氦聚变释放出巨大核能而产生的辐射能量
有光伏发电和光热发电两种技术
10/120

## Slide 12: 1.1 能 源
/
风能
由于太阳辐射造成地球表面各部分受热不均匀，引起大气层中压力分布不平衡， 在水平气压梯度的作用下，空气沿水平方向运动形成风；具有的能量就是风能
风力发电（陆地和海上风电）
10/120

## Slide 13: 1.1 能 源
/
水能
水体的动能、势能和压力能等能量资源
水力发电利用的水能主要是蕴藏于水体中的位能
世界上规模最大的水电站是三峡水电站，也是中国有史以来 建设最大型的工程项目。装机容量达到2240万千瓦。三峡水 电站大坝高程185米，蓄水高程175米，水库长2335米
10/120

## Slide 14: 1.1 能 源
/
潮汐能
海水周期性涨落运动中所具有的能量，其水位差表现为势能，其潮流 的速度表现为动能
潮汐能发电利用天体引潮力导致海水发生水平流动动能来制造电能
当潮水进或流出大坝时，都通过水轮机而发电。由 于建造潮汐电站费用昂贵，所以目前世界上还没有 几座大型潮汐电站。
10/120

## Slide 15: 1.1 能 源
/
生物质能
以生物质为载体的太阳能的一种存在形式
直接燃烧、压缩成型、生物质气化、生物质燃料
10/120

## Slide 16: 1.1 能 源
/
地热能
封闭在地球中距地表足够近的距离内，并可被经济开采的天然热能
地热发电、地热供暖、温泉
10/120

## Slide 17: 1.1 能 源
/
按照形成方式分类：
一次能源：直接从自然界取得的能源
原煤、原油、天然气
二次能源：一次能源加工或转换而转变了形态的能源 电力、蒸汽
10/120

## Slide 18: 1.1 能 源
/
按照可否再生分类：
可再生能源：可供人们取之不尽的一次能源
太阳能、生物质能、水能、氢能、风能、地热能、潮汐能
非再生能源：不能再生的能源
原煤、原油、天然气
30/120

## Slide 19: 1.1 能 源
/
按照是否清洁分类：
清洁能源：对环境无污染或污染小的能源
太阳能、水能、氢能、风能、地热能、潮汐能
非清洁能源：对环境污染较大的能源
煤、原油
30/120

## Slide 20: 1.1 能 源
/
常规能源：直接从自然界取得的能源
原煤、原油、天然气
新能源：在新技术基础上加以开发利用的可再生能源
太阳能、生物质能、风能、地热能、潮汐能
30/120

## Slide 21
1.1 能 源
/
能源分类表
30/120

## Slide 22: 1.1 能 源
/
能源结构与现状
我国
30/120
全球

## Slide 23
1.1 能 源
/
我国能源结构发展趋势
30/120

## Slide 24: 1.1 能 源
/
2020：能源消费总量50亿吨标煤， 非化石能源占比15%
人均年用电5000kWh
30/120
2030：能源消费总量60亿吨标煤， 非化石能源占比20%
人均年用电6000kWh
2050：能源消费总量55亿吨标煤， 非化石能源占比50%
人均年用电9000kWh
非化石能源发电装机占比：38.3%
非化石能源发电装机占比：84.2%
非化石能源发电装机占比：57.8%
非化石能源电量占比：34.5%
非化石能源电量占比：49.2%
非化石能源电量占比：78.2%
基于国家能源发展战略目标的电源结构预估

## Slide 25: 1.2 化 工
/
化学工程
化学工业
化学工艺
背景
应用
基础
利用基础科学原理，研究物质和能量转化与传递， 并探索规模化生产方式和途径的一门工程科学
研究利用天然原料或半成品通过适当的化学和 物理的方法加工成化工产品的生产过程的学科
将自然界的各种物质，经过化学和物理方 法处理，制成生产资料和生活资料的工业
30/120

## Slide 26: 1.2 化工
占全国规模工业主营收入
12.5%
占全国规模工业利润总额
12.7%
规模以上企业
2.8万家
石油和化学工业
2019年
化学工业： 过程工业最重要的组成部分，是大国支柱
从业人员
900万人
主营业务12.4万亿 利润总额6848.6亿
/
30/120

## Slide 27: 1.2 化工
中国化工产值世界第一 占全球化工市场的40%
2020年
全球十强中有5家化工公司
世界500强中有100家化工公司
每一年
行业从业人员年均增加50-85万人 每年毕业生只能满足25%左右
化学工业： 过程工业最重要的组成部分，是大国支柱
2020年
全球500强榜单前十名
30/120

## Slide 28: 1.2 化工-工科支柱
现代工程科学
电 气 工 程
机 械 工 程
土 木 工 程
化 学 工 程
30/120

## Slide 29: 1.2 化工-化工学科内涵
化学工程（简称化工）
利用设计、优化和控制手段
按照安全、可持续和盈利的方式
大规模生产与加工材料与化学品的学科
开发
放大
生产
化学 反应
30/120

## Slide 30: 1.2 化工-衣食住行
我国化工行业生产的合成纤维约占世界份 额的60%，可为世界每个人制作4套衣服。
中国生产的农用化学品，包括化肥、薄膜等，使粮 食产量从1亿吨(1950年)提高到6.6亿吨(2019年)
中国每年新增建筑面积20亿m2，占世界年 增量一半，化学工业提供了大量的水泥、 钢筋、塑料、涂料。
中国已经是第一大汽车产销国，汽车生产和使用 所需的汽油、柴油、电池、钢材、塑料、橡胶都 来自化学工业。
30/120

## Slide 31: 1.2 化工-从诺奖看化工贡献
1909年，哈伯(F. Haber)在 600℃，20MP下合成氨， 1918年获诺贝尔奖
1913年，博施(C. Bosch)合成氨商业化， 1931年获诺贝尔奖
2007年，埃特尔(G. Ertl)阐明合成氨相关表面催化反应机理
2007获诺贝尔奖
31
人口增长了多少倍？
粮食增长多少倍？
20亿吨
5亿吨
20亿
70亿
30/120

## Slide 32: 1.2 化工-从诺奖看化工贡献
3232
施陶丁格(H.Slaudinger)、齐格勒(K.Ziegler)、纳塔 (G. Natta) 建立终合催化 体系理论和配位聚合催化剂
1963年获诺贝尔奖，成就了石油化工中规整性高聚物(如聚乙烯、聚丙烯、顺
式聚丁二烯…)形成千万吨级产业
橡胶60%由人工合成， 8万吨年产量的合成橡胶相当于145万亩橡胶园
30/120

## Slide 33: 1.2 化工-改变历史
第一次世界大战-面包工厂
第一次世界大战-炸药生产车间
第一次世界大战爆发
同盟国（德、奥、保）VS
协约国（英、法、俄、意、塞等）
氮肥
萨拉热窝内遇刺
约有65,000,000人参战，
10,000,000人丧生，
20,000,000左右的人受伤。
硝酸
费迪南大公夫妇
30/120

## Slide 34: 1.2 化工-与化学的差异
化学烧钱
化工赚钱
化学：基础，发现，解释现象，理论发现，小批量 化工：应用，创新，解决问题，服务产业，大规模
30/120
从分子、原子的角
度去研究一个化合 物的合成、结构、 性质、性能
利用化学、物理、
经济学原理对化学 品、材料、能源、 生物质等有效利用、 生产、转化和运输

## Slide 35: 1.2 化工-简要历史
古老的传统化工 火药
青铜
炼丹术
近代化学工业 纯碱工业 硫酸工业
合成氨工业
现代化学工业 煤化工
石油化工
未来的化学工业 材料化工
能源化工
生物化工
化 工 名 人 榜
太上老君
侯德榜
习大大
刘延东
贺国强
？？？
30/120

## Slide 36: 1.2 化工-化工做啥
天然气化工
可燃冰
页岩气化工
煤化工
石油化工
能源化工
30/120

## Slide 37
1.2 化工-化工做啥
石油和天然气化工
30/120

## Slide 38
1.2 化工-化工做啥
煤化工
30/120

## Slide 39: 1.2 化工-化工做啥
矿山化工
冶金化工
肥料化工
农药化工
无机化工
盐化工
30/120

## Slide 40: 1.2 化工-化工做啥
有机化工
塑料化工
涂料化工
制药化工
40/120
橡胶化工
化学纤维化工

## Slide 41: 1.2 化工-化工做啥
高端材料
信息材料
电子化学品
日用化学工业
精细化工
生物化工
41/120

## Slide 42: 1.2 化工-化工做啥
环境化工
海洋化工
核化工
火工品化工
其他

## Slide 43
1.2 化工-化工做啥
新基建化工

## Slide 44
1.2 化工-化工做啥
新基建化工

## Slide 45: 1.3 智慧能源与智能化工
/
构成客观世界的三大要素或称三大基础： 物质（材料）、能量（能源）和信息
没有物质，什么东西也不存在； 没有能量，什么事情也不会发生； 没有信息，什么事物也没有意义。
化工创造物质，能源提供能量，智慧掌控信息
智慧能源与智能化工

## Slide 46: 1.3 智慧能源与智能化工
/
三次工业革命使得人类发展进入了空前繁荣时代
三次工业革命产生的弊端
  巨大的能源以及资源消耗
  巨大的环境代价以及生态成本
  21世纪，人类面临空前的全球能源与资源危机、全 球生态与环境危机、全球气候变化危机的多重挑战
互联网的高度发展
  越来越多功能强大的、自主的微型电脑（嵌入式系 统）实现了与其他微型电脑和互联网的互联
  物理世界和虚拟世界（网络空间）以信息-物理系统
（CPS）的形式实现了融合
由此引发了第四次工业革命——“工业4.0”

## Slide 47: 1.3 智慧能源与智能化工
/
传统的以能量转换工具为推动力的经济难以维系
传统的工业化发展模式已没有竞争力
主要工业国家纷纷出台制造业创新战略
美国G文E字工内业容互联网
美国先进文制字造内业容国家战略
英国未文来字制内造容业预测
新文工字业内法容国
日本机文字器内人容新战略
德文国字工内业容4.0
中国文制字内造容2025
2012
2013
2014
2015
2016

## Slide 48: 1.3 智慧能源与智能化工
/
技术发展的驱动（机遇）
科学技术的发展阶段
  工业4.0、中国制造2025
  数字双胞胎
工业物联网技术是基石，万物互联
  提升价值、优化资源
  升级服务、激发创新
工业大数据技术是引擎
  数据建模的思维突破
机理模型/统计模型：精确性，因果关 系，是信息缺乏，模拟数据时代的产物
大数据模型：混杂性、相关关系、概率
说话，不问为什么，只注重是什么，自 学习，自迭代优化
智 企业需求的驱动（挑战）
能  信息分散，专业功能软件独立，信息孤岛
化
是  物理系统与数字系统的融合
挑  行业竞争压力
战  企业多级目标的优化策略需要科学依据
和  安全、绿色、节能、高效生产管理
机
遇  大数据，但在数据钻取、决策辅助方面存在
并 数据不标准、模型不统一、信息未集成。
存  产品定制化、个性化服务
的  快速上市、降低成本与风险
结
果  减员降本

## Slide 49: 1.3 智慧能源与智能化工
西安交通大学化学工程与技术学院
/
49/120
Steven J. Davis et al. Science 2018;360:9793
多能互补、能势匹配、多品联产

## Slide 50: 1.3 智慧能源与智能化工
/
数字孪生、信息控制、智能运维
物理和虚拟 世界以信息- 物理系统 CPS形式
实现融合
50/120

## Slide 51: 1.3 智慧能源与智能化工
智慧、绿色、高效、安全
智能控制系统 优化运行状态
远程传感测量 采集数据信息
创新技术装备 绿色高效安全
智慧型园区 立体化监控
50/120

## Slide 52: 1.3 智慧能源与智能化工
集约高效
绿色环保
生命健康
高端材料
碳减排

## Slide 53: 目 录
1
能源与化工
3
智能化工
2
智慧能源
4
展 望

## Slide 54: 2.1 实现“碳中和”的能源系统
减量化
(能源新技术、 节能改造等)
替代化
( 生物燃料、 电能替代等)
高效化
(网络运行、 市场组织、能 源管理系统建 设等)
市场化
(配额、减排
单位买卖)
持续增长的市场需求
更加复杂的竞争环境（成本）
更多的环境与排放约束
碳汇（CO2捕获与利用）
碳排放CO2e
减少
增加
智慧设计 智慧运行 智慧管理
能源系统数字化

## Slide 55: 2.2 能源革命
能源消费革命，抑制不合理消费
坚决控制能源消费总量，有效落实节能 优先方针
坚定调整产业结构，加快形成能源节约
型社会
能源供给变革，建立多元供应体系
大力推进煤炭清洁高效利用
着力发展非煤能源，形成煤、油、气、核、
新能源、可再生能源多轮驱动能源供应体系
同步加强能源输配网络和储备设施建设
能源技术革命，带动产业升级
以绿色低碳为方向，分类推动技术创新、 产业创新、商业模式创新
把能源技术及其关联产业培育成带动我
国产业升级的新增长点
能源体制革命，打通能源发展快车道
还原能源商品属性，构建有效竞争的市场结 构和市场体系
转变政府对能源的监管方式，建立健全能源
法治体系
2014年6月中央财经领导小组第六次会议

## Slide 56: 2.3 智慧能源（Smarter Energy）
载体是能源  保障是制度
鼓励科技创新、优化产业组织、倡导节约能源
安全、充足、清洁能源
核能、太阳能、风能等
动力是科技
智慧是对事物认识、辨析、判断处理和发明创造能力
精髓是智慧
当能源充满智慧……

## Slide 57: 2.3 智慧能源
改进性技术
更替性技术
智慧能源技术
系统
安全
清洁
经济
结合互联网、云计算、通信控制技术，实现能源生产、传输、利用等环节多项 技术优势；结合环境、社会、人文、政治等指标建立的综合体系
提供安全、稳定、持续能源，解决能量不可控带来的危害（火灾、洪水、核辐射） 控制可见、有形污染物和消除辐射、电磁波等无形污染物的危害
在生态环境和社会经济可持续发展能力内的高效率、低成本、高产出
关键性特征
（阶段性、过渡性；重在“守成”）
（长期性、革命性；重在“开拓”） 太阳风、地磁、反物质

## Slide 58: 2.3 智慧能源
深度和广度
综合体系
能源研发、生产、加工、储存、运输、转换、消费、回收和合作 制度法律、经济政策、价值信念、伦理规范、道德观念、风俗习惯 能源政治、经济、文化等方面
智慧能源制度
鼓励科技创新
整合能源资源
优化产业组织
倡导节约能源
促进国际合作
58/120
鼓励清洁能源的改进技术和更替性技术的推广应用，克服初期成本障碍 多能互补协同，提高产出投入比，建少对环境和生态的负面影响
使能源产业组织更高效、符合客观规律、满足经济社会发展需求 营造先进消费理念、改变人类消费行为、重建节能新风尚
整合力量形成合力，推动人类向未来文明成功转型
智慧能源制度框架
节能量交易、碳排放权交易、排污权交易

## Slide 59: 2.3 智慧能源
基于市场的全新节能新机制
内部收益率高
通过减少能源费用来支付节能项目全部投资的节能投资模式 建筑节能、绿色照明、电机系统节能、余热余压利用
合同能源管理EPC
多方协力
激励政策
提高终端效率和改变用电方式，减少电耗和需求，节约资源和保护环境
峰谷电价、冰蓄冷空调、节能灯、变频调速，引导用户调整生产运行方式
需求侧管理DSM
能源金融
能源资源与金融资源整合 促进能源产业与金融产业良性互动、协调发展
政府促进能源及资本的流通和增值 能源证券、能源基金、能源期货 （石油交易所）

## Slide 60: 2.4 综合能源系统

## Slide 61: 2.4 综合能源系统
Steven J. Davis et al. Science 2018;360:9793
源—网—荷—储
最优设计与最优运行
综合能源系统形式多种多样 多能互补与能势匹配

## Slide 62: 2.4 综合能源系统
Steven J. Davis et al. Science 2018;360:9793
借助信息与通信技术，构建能源互联网， 联接能源需求端和不同类型的能源供给端， 形成多能源供求系统，协同优化运行
发挥不同能源的优势和潜能，实现供需资
源的优化配置和可再生能源利用的最大化。
能源发展必然趋势

## Slide 63: 2.4 综合能源系统
综合能源系统的概念：
源于热电协同优化，集成多种能源输入输出以及能源转换设备，通过信通技术将电力系统、
供气系统、供热系统和供冷系统等有机整合，形成高效可靠的冷热电气综合供应
综合能源系统的本质：
由信息与通信技术（ICT）和新能源技术引发的能源模式变革
综合能源系统的内容：
对能源产品（电、热、气）、能源供应网络（电网、热网、气网）和能源消费环节整合升级
综合能源系统的目的：
提升能源效率，改革管理体制，创新市场模式

## Slide 64: 2.5 能源系统工程
能源规划
能源设计
能源系统优化运行
……

## Slide 65: 2.5 能源系统工程
装置
原子分子层面
系统层面

## Slide 66: 2.6 综合能源系统的最优设计与最优运行
建模是核心
优化是目标
仿真是数字实验
控制是最优运行实现
流程工业—最优运行
优化
多位一体
控制
建模
仿真
风光火储综合系统运行优化
冷热电联供系统节能优化
空压机组最优运行
……

## Slide 67: 2.6.1 建模： 为优化的模化—代数方程
Block 1: Simulator
Model generation
Block 2:
Simulator
Model generation
Block 3: Simulator
Model generation
过程解耦
Surrogate Models
Build simple and accurate models with a functional form tailored for an optimization framework
Process Simulation
Disaggregate process into process blocks
Optimization Model
Add algebraic constraints design specs, heat/mass balances, and logic constraints

## Slide 68: 2.6.1 建模： 面向对象建模
单元，通过设置参数、变量和方程完成。
系统，通过添加组件并设置组件间的连接完成。
基于图论，针对全局系统生成全局的微分代数方程

## Slide 69: 2.6.1 建模：为稳态与瞬态方程的模化—微分方程

## Slide 70: 2.6.1 建模： 能源系统建模仿真难点
大量的约束和变量使计算变得复杂
数以万计的系统连接使模型求解困难
瞬态系统中时间特性十分重要
混合整数变量与非线性以及非凸性带来了巨大困难
多领域多部门的复杂系统往往涉及联合仿真与优化

## Slide 71: 2.6.1 建模： 数据驱动的代理模型
机器学习是人工智能的核心，是使计算机具有智能的根本途径
机器学习是一门人工智能的科学，该领域的主要研究对象是人工智能，特别是如何在经验学习 中改善具体算法的性能。
机器学习是对能通过经验自动改进的计算机算法的研究。
机器学习是用数据或以往的经验，以此优化计算机程序的性能标准。

## Slide 72: 2.6.2 仿真：功能与作用
参数估计与故障诊断
稳态特性和动态特性获取
模型预测控制

## Slide 73: 2.6.3 优 化
最优化问题，指在某些约束条件下，决定某些可选 择的变量应该取何值，使所选定的目标函数达到最 优的问题。
即运用最新科技手段和处理方法，使系统达到总体
最优，从而为系统提出设计、施工、管理、运行的 最优方案。
目标函数 约束函数
有限点集,决策变量
min f (x) s.t.g(x)  0,
x  D.

## Slide 74: 2.6.3 优化：应用
最优控制
最优设计
最优计划
最优管理

## Slide 75: 2.6.3 优化：能源系统优化问题
借助于最优化理论和技术，合理地选择相关设计或运行技术参数，从众多可行方 案中寻找出既能安全可靠地满足要求，又能提升系统效率或降低运行成本的优化方案。
优化目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最小的 | 占地面积 |  |  |  | 约束变量 |  |  |  |  | 
最小的 | 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 环境、大气限制 |  |  | 
最小的 | 总维修费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
最小的 | 噪音和污染排放 | 输入变量 |  |  |  |  | 需求/负载管理约束 |  |  | 
最小的 | 掉电几率 |  | 可再生能源单位的数量和类型 |  |  |  | 经济/预算约束 |  |  | 
最大的 | 热效率 |  | 占地面积 |  |  |  | 电池的储存容量 |  |  | 
最大的 | 总发电量 |  | 大气条件 |  |  |  | 充放电速率约束 |  |  | 
最大的 | 系统可靠性 |  | 可再生能源技术单位 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 二氧化碳排放限制 |  |  | 
最大的 | 利润 |  | 操作模式 |  |  |  |  |  |  | 
最大的 | 寿命 |  | 运作寿命 |  |  |  | 社会/监管约束 |  | 决策变量 | （任意组合）
最大的 | 总收入 |  | 效率 |  |  |  | 断电概率约束 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总发电量
最大的 | 自定义目标 |  | 运维成本 |  |  |  | 组件寿命限制 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发电机组数量和容量
 |  |  | 气象条件 |  |  |  | 可再生能源机组的额定功率限制 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总投资额
 |  |  | 可再生能源单位的地理位置 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 配电线路的最大潮流限制 |  |  | 可再生能源的寿命
 |  |  | 可再生能源相关的自定义输 |  | 入 |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 用于可再生能源的土地面积 |  |  | 运维成本
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可再生能源的可靠性
 |  |  |  |  |  |  | 发电单位 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期利润
 |  |  |  |  |  |  | 能源成本约束 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预期土地使用
 |  |  |  |  |  |  | 可再生能源相关的自定义约束 |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最佳可再生能源单位组合
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最佳可再生能源部署、安置
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自定义变量

## Slide 76: 2.6.3 优化：问题分类
混合整数非线性规划（MINLP）
包含连续与离散变量的非线性规划
属于非凸优化问题
𝑍�𝐼�L𝑃 = 𝑚𝑖𝑛𝑓 𝑥, 𝑦 ,
𝑠. 𝑡. 𝑔𝑗 𝑥, 𝑦 ≤ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑚,
𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌 ∩ Ζ𝑝
（𝑥: 连续变量, y: 离散变量）
被Jon Lee誉为所有确定性规划之母

## Slide 77
2.6.3 优化：问题分类
黑盒优化（无梯度优化）

## Slide 78: 2.6.3 优化：模型的构建与求解
min 𝑓 𝑥
𝑥
𝑠. 𝑡. 𝑔𝑖 𝑥 ≤ 0, 𝑖 = 1,2, … 𝑚
ℎ𝑖 𝑥 = 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛
抽象
抽象
现实世界
抽象图形
代数模型
优化方法（梯度下降法、牛顿法等）
优点：求解直接，简易，计算效率高
缺点：可复用性低，灵活性差

## Slide 79: 2.6.3 优化：基于仿真的优化
GenSBO – a General Simulation-Based Optimizer
GenSBO
仿真器
可行解
结合仿真工具（各类主流仿真软件接口）
面向混合整数非线性规划（MINLP）问题
基于粒子群优化（PSO）算法（单/多目标，约束）
解的评价
优化结果
群智优化引擎

## Slide 80: 2.6.3 优化：基于仿真的优化
太阳能吸热器尺寸优化
Rb
Ø 3.15
L
H
出口
开口
入口
θ

2
2 2
tube
b
b a
a b
L=S
- R /  (R  R )


 H  L  (R  R )

min : y  f (Rb )  ( F , loss )

 b b1 b2 b N
r
s.t : vlb  Rb  vub
 r
R  (R , R ,L , R )
b
(a) R =0.47 m
(b) R =0.63 m
b b
(c) R =1.0 m
吸热器表面热流密度分布
开始
初始化代数（i=0）
随机产生几何尺寸种群G0
选择、交叉和变异产生几 何尺寸种群G(i)
Fortran程序计算耦合换
热，得到新种群Q(i)
产生新种群R(i)=P(i)∪Q(i)
R(i)进行快速排序和拥挤度 比较，产生种群P(i+1)
i=i+1
设置控制参数IterMax、种 群规模等
GT (i)
GT (i)  GT (i 1)  
输出
评价种群P(i)的适应度
Fortran程序计算耦合换热
，得到优化目标种群为P(i)
TOPSIS评价选择几何结构
参数GT(i)
TOPSIS评价选择几何结构 参数GT(i+1) | 
 | YES
NO
i=IterMax
YES
NO
遗传算法+仿真
（0.40,10%）
（0.38, 9%）
（0.80,12%）

## Slide 81: 2.6.3 优化： 数据驱动-进化优化
目的
  解决计算代价昂贵的问题，即利用代理模型来近似真实模型，减少真实问题的评估次数。
算法过程
真实模型
代理模型
模型管理
适应度评价
筛选优解
误差评价

## Slide 82: 2.6.4 控制
bang-bang
模型预测控制
(MPC)

## Slide 83: 2.6.4 能源系统分级递阶优化控制
全局优化
（日级）
局部优化
（小时级）
多变量约束控制
（分钟级）
底层控制
（秒级）
全流程优化（Plant wide optimization）
…
…
…
实时优化（RTO）
分布式控制系统
（DCS）
双
层
结
构
预
测
控
制
稳态目 标计算
动态控制
预 测 模 块
单元1
单元i
单元n
实时优化（RTO）
分布式控制系统
（DCS）
双
层
结
构
预
测
控
制
稳态目
标计算
动态控制
预 测 模 块

## Slide 84: 目 录
1
能源与化工
3
智能化工
2
智慧能源
4
展 望

## Slide 85: 3.1 人工智能
知识与能力的总和
知识是一切智能行为的基础
智力是获取知识并应用知识 求解问题的能力
感知能力
记忆与思维能力
学习能力
行为（表达）能力
智者
询问者
用人工的方法在机器（计算 机）上实现的智能
人们使机器具有类似于人的
智能
智能定义
智能特征
人工智能
智商与情商皆有
计算与算计并用
专才与通才兼顾

## Slide 86: 3.2 化工过程基本特征
能量/质量交 换网络
“三传一反”是化工过程的基本特征。 “三传”为动量传递（流体输送、过滤、沉降、固体流态化 等，遵循流体动力学基本规律）、热量传递（加热、冷却、蒸发、冷凝等，遵循热量传递基本规律） 和质量传递（蒸馏、吸收、萃取、干燥等，遵循质量传递基本规律），“一反”为化学反应过程。
决策支持
企业资源
计划
生产执行系统
过程控制系统
设备、仪表等
L5—集团管理
战略管理、商业分析
L4—公司管理
产、供、销、人、财、物
L3—工厂管理
生产管理/控制
L2—产线控制
L1—单元控制
化工企业构建

## Slide 87: 3.3 化工遇见人工智能
过程模拟
（数字孪生）
过程优化
过程控制
故障检测与诊断
供应链
生产规划
知识、数据、算法、算力四要素

## Slide 88: 3.4 化工过程仿真
化工过程仿真：用表示系统内各装置特性的数学模型(物料平衡、热量平衡、热力学平衡和设备设
计方程等)以及表示各装置间结合关系的数学式，以表示过程系统的特性。
简单来说，就是在一个设备或系统的基础上创造一个数字版的“克隆体”（数字孪生）。

## Slide 89: 3.4 化工过程仿真
1. 反应动力学方程
能量方程
质量方程
动量方程
流体力学方程
过程微观动力学方程
过程宏观动力学方程
……
化工过程建模
MSOL …
流体动力学软
X
FLOW …
我们有商业化软件：
流程模拟软件
CAD …
很 复 杂
长
缺
的化工过程
件：ANSYS Fluent, Phoenics, OpenFOAM, CO
：ASPEN PLUS/HYSYS, UniSim, PRO/II, Chem
特点：以机理建模为主，各有侧重，各有所 点：各有所短，单个软件难以准确地描述一个完整
设备三维结构
设备空间布局
运行状态
……
废 弃 物
反应-分离
系统
原料
反应 系统
分离 系统
质量 交换 网络
换热
网络
公用 工程
产品
副产品
废弃物
废 弃 物
能源 废弃
资源 物
各系统互 联互动

## Slide 90: 3.5 智能建模解决方案
西安交通大学化
90/120
与神经网络耦 合的降维模型
基于循环神经网 络状态参数的动 态修正模型
基于全连接神经网 络状态参数的基态 预测模型
多相 反应 流高 保真 动态 模拟
智 能 决 策
出口
入口
𝑠
学工程与𝜙技术= 学0.1院
物理 装置 虚拟 装置 数字 孪生
P1,V1
P2,V2
P3,V3
P4,V4
P5,V5
P1,V1
P2,V2
P3,V3
P4,V4
P5,V5
实时监测数据
实时监测数据
虚拟 过程 运维 推演
虚拟端流程 虚拟和现实交互
现实端
静
态
历 史 数 据
示例：反应器

## Slide 91: 3.6 化工过程优化
经典优化问题： 胡不归
排队打水问题
在化工装置的设计和操作中，人们一直在不自觉的应用优化的概念，渴望最优。
96/120
参数优化
在流程结构给定的条件下，
对过程参数进行优化
结构优化
在多种可行方案中找出目标最优的流程结构，同时 保证该方案满足安全、环保、易操作等方面要求
在实际生产中调节反应器的温度、压
力、进料比等以保证原料转化率最大
在精馏塔操作中选择合适的回流比， 以保证较少的冷量和热量消耗
确定冷、热流股的匹配方式，充分利用系统内
部能量，以降低公用工程消耗
确定精馏塔的连接顺序以降低能量消耗和减少 投资费用

## Slide 92: 3.7 化工过程系统工程
能质高效利 用、过程集 成与优化
能量系统集成优化
化工系统换热网络 蒸汽动力系统 流体机械网络 功交换网络
系统整体集成
能量与质量耦合网络 多目标、多层次集成优化 石油化工、煤、生物过程
反应-分离耦合集成
化工生产过程 炼油过程
煤化工过程 生物质加工过程
集成 机理
应用实例
过程集成 方法
模型
基础
过程系统集成和优化技术：基于系统的拓扑转化和整体分析，辨识系统的瓶颈，确定解瓶颈策略，
并提出能量/物质/废弃物优化方案。
质量传递网络集成
炼厂氢气网络 化工过程水网络 其他质量传递网络
96/120

## Slide 93: 3.7.1 能量系统集成
反应热的回收利用
精馏塔序集成与操作优化
换热网络集成优化
精馏与换热网络集成
化工过程能量系统集成优化：综合考虑生产工艺和生产波动，整体优化，确定系统用能的制约因 素；针对不同工况提出优化方案。
蒸汽动力系统优化
反应-精馏-换热网络集成
……
96/120

## Slide 94: 3.7.2 水系统集成
石化用水系统集成优化：利用水系统集成技术，辨识系统的用水瓶颈，确定最佳循环回用和再生回用，
并提出优化方案。
最小用水/废水排放 最佳的用水网络
水 循 环 回 用
水 再 生 回 用
用 水 网 络
96/120

## Slide 95: 3.7.3 氢气网络集成
炼厂氢气系统集成优化:开发和利用氢网络集成技术和策略，确定关键设备的最优参数、最佳氢 网络，并提出优化策略。
最小氢耗 最少废气
最佳用氢网络
反应器
高低压分离分离
提纯设备
氢网络
制氢系统
96/120

## Slide 96
3.7.4 生产过程优化设计
藻类生物质炼厂超结构
生产过程最优化设计:在流程超结构中找出目标最优的结构，同时保证该方案满足安全、环保、 易操作等方面要求
化工厂车间布局优化
96/120

## Slide 97: 3.7.4 化工过程优化框架
目标函数
等式约束
变量的上下界
不等式约束
最优化问题的一般形式：
分析问题属性
建立优化模型
选择优化算法
或求解策略
获得优化方案
连续还是间歇操作？
96/120
稳态还是动态过程？ 单目标还是多目标？ 有约束还是无约束？
机理模型？ 统计模型？ 智能模型？
确定性优化算法？
智能算法？
耦合算法？

## Slide 98: 3.7.5 智能优化
西安交通大学化学工程与技
术学院
98/120
学模型
1 1
2
2
4 4
1
1
3
4
4
5
5
n m
1 1 O2
2 1 1 O2 2 2 O2
2 2 O2 3 3 O2
n m
3 3 4 4
3 3 O 4 4 O
n m
4 4 O2
dC
dt
dC
dt
dC
dt dC
dt dC
dt
Ei
r 
 k C C
r  2  k Cn1 Cm1  k Cn2 Cm2





反应动力 
r  3  k Cn2 Cm2  k Cn3 Cm3
r 
 k C C  k Cn Cm
r 
 k C C







ki  Ai e RT
化工过程中复杂的“反应” 和“传递” 模型给优化算法带来了巨大挑战，依 赖梯度信息的确定性优化算法难以处 理如“反应”模型中涉及的对数和指 数函数。
智能算法是受自然规律的启迪，
根据其原理，模仿求解问题的 算法。在解决一些复杂的化工 优化问题时大有用武之地。

## Slide 99: 3.7.6 化工过程优化的应用
105/120
京博集团：石化过程水热关联耦合集成
应用换热网络集成技术与水系统集成技术对京博石化 24套生产装置、罐区、冷凝水系统和循环冷却水系统 进行节能节水分析与优化。改造方案节能节水总潜力 为5.2万吨标煤/年，经济效益达8900万元/年。

## Slide 100: 3.7.6 化工过程优化的应用
原流程
塔 序 强 化 方 案
燕山石化：溶剂回收流程过程强化与操作优化
1、依靠过程模拟对精馏系统进行强化，缩短分离流程；
2、基于过程模拟的精馏塔操作参数智能优化
优 选 流 程
开始
遗传算法
在 Aspen HYSYS运行流畅
生产物料流和能量流
生产输入数据
是否满足
赋予惩罚函数
评价适应度
输出最好结果
终止条件
是
结束
否
是
否
传递数据至Aspen HYSYS
从Aspen HYSYS中读取数据
检查产品质量和水力学性能
Matlab Aspen HYSYS 基
于
智 能 算 法 和 模 拟 的 优 化 框 架
优选方案：
105/120
缩短了分离流程
可降低蒸汽消耗32.5%，经济效益1400万元/年。

## Slide 101
3.7.6 化工过程优化的应用
西安交大—京博智能化工中心
105/120

## Slide 102: 3.8 智能控制
智能控制主要通过先进控制算法、系统辨识算法、机理平衡或补 偿技术等有机结合，进一步解决具有大迟延、大惯性、非线性、 强耦合复杂特性对象控制问题，提升工艺过程控制性能，实现自
趋优控制。
仪表和计算机自动控制系统在化工过程中发挥着重要作用。强化化 工流程的自动控制，是化工生产过程的发展趋势和方向。
化工流程自动化控制的优点：
① 提高关键工艺参数的操作精度，从而提高产品质量或收率；
② 保证化工流程安全、稳定的运行；
③ 对间歇过程，可减少批间差异，保证产品质量的稳定性和重复性；
④ 降低工人的劳动强度，减少人为因素对化工生产过程的影响；
化工过程（或化工设备）
一次仪表
二次仪表 （变
（物理量）
送器）
计算机控制装置
4～20mA
0～5V
执行机
（自控阀门）
105/120

## Slide 103
3.8 智能控制
模糊控制：是以模糊集合论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制技术
105/120

## Slide 104: 3.8 智能控制
神经网络控制：在控制系统中采用神经网络这一工具对难以精确描述的复杂的非线性对象进行建模， 或充当控制器，或优化计算，或进行推理，或故障诊断等，亦即同时兼有上述某些功能的适应组合。
利用多个神经元组 成神经网络实现对 事物的联系与识别
105/120

## Slide 105: 3.8 智能故障检测与诊断
故障检测与诊断：从监控对象中适时准确的检测出故障信息，对故障产生的原因、部位、类别、程 度及其发展做出判断，并对检测结果做出处理和决策。
数据库
故障检测与诊断
知识库
故障容错控制
知识获取
输入 输出
控制执行器 监控对象
智能故障诊断与容错控制的基本结构
基本要求：
对故障具有强检测能力：对弱故障信号和 早期故障信号，故障检测能力尤为重要；
对故障具有强诊断能力：能处理带有错误 的信息和不确定性信息；
具有人机交互诊断功能：用户适当地实时
参与，将使诊断速度更快、准确性更高；
具有多种诊断信息获取的途径：获取的诊 断信息越丰富，则诊断效果越好；
对问题求解应当实时和准确;
具有学习功能：系统具有被动和主动（自
学习）获取新知识的能力；
具有预测能力：能预测故障的发生和发展， 以便在故障没有发生之前采取措施，将故 障消灭在萌芽状态，使损失减为最小；
具有决策能力：故障出现前，应能提前预 测故障；故障出现后，应能对故障做出决 策并提供维护方案。
提高智 能故障 诊断能 力的主 要途径
知识获取
技术
深浅知识 集成表示 方法
规则更新 机器学习
方法 策略
105/120

## Slide 106
3.8 智能故障检测与诊断
中国石油 北化远程监测诊断平台
105/120

## Slide 107: 目 录
1
能源与化工
3
智能化工
2
智慧能源
4
105/120
展 望

## Slide 108: 智慧能源与智能化工展望
煤炭高效清洁利用、非常规石油资源开发利用
太阳能、水力和风力发，电燃料电池、氢能、清洁车用燃料
太阳风、反物质、地磁、热化学储能
解码智慧能源技术
科研环节
生产环节
消费环节
105/120
协同创新研究
优化产业结构，推广应用高效、清洁、低碳技术 引导和鼓励崇尚节约、杜绝浪费
催生智慧能源制度
国内法律法规、方针政策
国际交流合作，实现共赢
新能源步伐适度 质量安全和产能过剩
技术路径维度适宜 “开源” 和“节流”

## Slide 109: 智慧能源与智能化工展望
推动智慧能源技术和制度的国际交流与合作
坚持“共同但有区别”的原则
推动共建人类命运共同体，协力应对资源、环境和气候问题
推进智慧能源合作
105/120

## Slide 110: 智慧能源与智能化工展望
1
3
2
4
5
装 置 群
生 产 运 行
1
2
3
4
5
—
模 型 群
智 能 内 核
—
数 字 孪 生
桌 面 工 厂
生产经营计划
财务目标
技术改善
采 销 物 排
购 售 流 产
计 计 计 计 数 划 划 划 划 据
支 持
利 税
行 业 进 步
经 营 活 动
实 效 性
准 确 性
数据输入 模型进化 实时优化 全局调优 现场管理 设备管理 改造验证 腐蚀管理 安全管理 环保管理 风控预警
现实工厂和经营
虚拟工厂和经营
实时分析
排产计划 实时调优 复杂财务模型 实时验证 经营计划 实时调优 仓储物流方案 实时调优 安全风险实时分析预警 环境风险实时分析预警 设备管理方案实时调优 材料材质虚拟验证分析 环境风险实时分析预警 工艺优化方案验证
控制优化方案验证 各专业原理方案验证
实时展示
算 法 优 化
114/120
生产智能化

## Slide 111: 4.1 企业普遍现状
局部单元调优
专项调优
设计运算
水电汽网络稳态集成 单元操作调优
无法全局优化
实施率低
实效性低
经营指导意义弱
模型已实现应用
OS
1
3
2
单元、稳态、在线模型
单元、稳态、在线模型
单元、稳态、在线模型
OS
OS
初步开展
目 互 局
标 动 部
预 指 调
测 导 优
不实实限 能施效于 支率性局 持提高部 经升
营
全局、稳态、在线模型
可以指导经营 全流程调优
跨区域集成
未来工作
数据传递瓶颈 过程数据未知 发展迭代较难
OS
装 3 置 群 4
5
1
2
单元、稳态、离线模型
单元、稳态、离线模型
单元、稳态、离线模型
单元、稳态、离线模型
单元、稳态、离线模型
OS
OS
OS
OS
……
……
数据挖掘利用 不足
各领域应用协 同不足（无全 局算法）
不同领域、地 域协同不足
可积累、进化、 发展性不足
114/120

## Slide 112: 4.2 数智化瓶颈
114/120
1. 工厂数据的全面收集及整合：数字孪生以全要素、全生命周期的海量数据为基础
由于技术保密等原因，流程和设备的关键参数并不对外开放；
一些设备和仪器仪表本身并不记录自身数据，关键过程节点缺少仪表，造成数据缺失或可信度低；
化工过程流程和操作复杂，数据随时间波动大，数据量巨大；
面向具体分析任务，应采集哪些数据需要经验，有时并不明确。
2. 数据的智能分析及虚拟过程的建立：高保真度的仿真建模是数字孪生体系的关键
过程单元的多物理场建模，特别是反应单元机理复杂，影响因素多，建模难度大；
如何保证虚拟过程的高保真度，实际过程波动和工况改变时虚拟过程的吻合度；
可能缺少针对具体优化任务的优化方法，如何建立高性能优化方法以及与虚拟过程有效耦合。
3. 生产过程的实时监测与优化：数字孪生系统的核心要素
基于大数据进行分析决策，进而控制实际过程，需要的高实时性数据交互及超级计算能力。
实时预测和优化结果具有时效性，如何保证结果具有较好的可实施性；

## Slide 113: 4.4 数智化可行性
114/120
1. 工厂数据的全面收集及整合：数字孪生以全要素、全生命周期的海量数据为基础
可以通过保密协议的方式实现数据的共享或由工厂完成关于保密数据的相关工作；
通过安装传感器和进行智能化改造，基于有线或无线方式，将数据传输到网关或云端；
前期可通过投入大量人力和计算资源，对历史数据进行整理、分析和存储；对于项目开始后的实时数
据，则通过数据实时传送，实现数据的实时处理和分析；
可选定一套装置作为对象，总结数字化过程中的问题和经验，明确数据需求，形成规范，为其他装置 提供参考。
2. 数据的智能分析及虚拟过程的建立：高保真度的仿真建模是数字孪生体系的关键
基于化工流程模拟商业软件（如ASPEN，UniSim）建立操作单元模型；对于保真度低的单元模块（如 反应器）可以结合用户自定义模型提高精度；
通过大量的历史运行数据，对模型进行校验，保证虚拟模型的精度和稳定性；
根据优化任务的特征，筛选优化方法，或开发高效优化方法。
3. 生产过程的实时监测与优化：数字孪生系统的核心要素
建立超算平台提供计算能力，实现数据实时交互；
分层次优化：面对新的生产任务，可基于虚拟过程预测实际过程性能，提出优化方案；实时监测生产
过程，主要优化过程操作参数，通过对优化效果进行评价，确定优化方案实施必要性。

## Slide 114: 4.4 智慧能源与智能化工技术框架
数据
信息
模型
决策
价值
114/120

## Slide 115: 4.5 人才需求
工业4.0背景下能源与化工行业的人才需求：复合型人才
01
能源工程
02
化学工程
03
过程控制
04
人工智能
05
信息工程
06
计算机/软件
114/120

## Slide 116: 智慧能源与智能化工
构成客观世界的三大要素：
物质（材料）、能量（能源）和信息 没有物质，什么东西也不存在；
没有能量，什么事情也不会发生； 没有信息，什么事物也没有意义。
化工创造物质，能源提供能量，智慧掌控信息
智慧能源与智能化工推动人类社会发展和文明进步！
114/120

## Slide 117: 智慧能源与智能化工
谢 谢！
114/120
感谢能动学院李明涛 副教授、化工学院杨敏博 博士！
《智慧能源系统导论》（研一）、《化工系统工程》（大三）
魏 进 家
jjwei@xjtu.edu.cn